## Slide 1: ca-10. フラグ，フラグレジスタ
金子邦彦
（コンピュータ・アーキテクチャ演習）
URL: https://www.kkaneko.jp/cc/ca/index.html
謝辞：「いらすとや」のイラストを使用しています

## Slide 2: 10-1 フラグ

## Slide 3: フラグの用途の例
右
左
分岐
自動で分岐させたい
→ フラグを使う

## Slide 4: フラグ
フラグを立てる
（セット）
フラグを下げる
（クリア）

## Slide 5: フラグ
フラグの値は 0 または 1
プログラムの進行を決めるのに利用できる
フラグの値は，自動で変化する

## Slide 6: 10-2 フラグレジスタ

## Slide 7: フラグレジスタ
フラグレジスタ （名前は EFLAGS で、縮めて EFL）に、
たくさんのフラグが入っている
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ID | VIP | VIF | AC | VM | RF |  | NT | IOPL | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
フラグレジスタは，
レジスタウインドウ「EFL」
この値が変化
フラグの名前
長さ 32 ビット
値

## Slide 8: フラグレジスタ
  桁上がりフラグ (Carry Flag, CF)
    演算結果に桁上がりが生じると 1
  桁あふれフラグ (Overflow Flag, OF)
    演算結果に桁あふれが生じると 1
  ゼロフラグ (Zero Flag, ZF)
    演算結果がゼロになると 1
  サインフラグ (Sign Flag, SF)
    演算結果がマイナスの数になると 1
など

## Slide 9: フラグレジスタ
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ID | VIP | VIF | AC | VM | RF |  | NT | IOPL | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
０００００２１２
フラグの名前
値

## Slide 10: フラグレジスタ
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ID | VIP | VIF | AC | VM | RF |  | NT | IOPL | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
０００００２９３
フラグの名前
値

## Slide 11: フラグレジスタ
フラグレジスタのビット１つ１つが，フラグになっている

## Slide 12: 10-3 Visual Studio で フラグの変化を見る

## Slide 13: 今から行うこと
フラグの値（0 または1）の変化を見る
フラグの値がある条件のときだけジャンプする命令（条件ジャンプ命令）を見る

## Slide 14
簡単な条件分岐の例
12歳以上は 1800円
12歳未満は 500円

## Slide 15: Visual C++ のソースファイル例

## Slide 16: パソコン演習
では，フラグレジスタ (EFL) の値の変化と，ジャンプの様子を確認してください
ステップオーバー機能を利用

## Slide 17
① Visual Studio を起動しなさい
② Visual Studio で，Win32 コンソールアプリケーション用プロジェクトを新規作成しなさい
プロジェクトの「名前」は何でもよい
演習

## Slide 18
③ Visual Studioのエディタを使って，ソースファイルを編集しなさい
追加

## Slide 19
④ ビルドしなさい．ビルドのあと「１ 正常終了，０ 失敗」の表示を確認しなさい
→ 表示されなければ，プログラムのミスを自分で確認し，修正して，ビルドをやり直す

## Slide 20
① 「age = 20;」の行を
マウスでクリック
② 「デバッグ」→「ブレークポイントの設定/解除」
③ ブレークポイントが設定されるので確認．
赤丸がブレークポイントの印
⑤ Visual Studioで「age = 20;」の行に，ブレークポイントを設定しなさい

## Slide 21
⑥ Visual Studioで，デバッガーを起動しなさい．
⑦「age = 20;」の行で，実行が中断することを確認しなさい
あとで使うので，中断したままにしておくこと
「デバッグ」
→ 「デバッグ開始」
「age = 20;」の行で実行が
中断している
黄色の
矢印

## Slide 22
⑧「age = 20;」の行で，実行が中断した状態で，逆アセンブルを行いなさい．
① 「デバッグ」→ 「ウインドウ」→「逆アセンブル」
② 逆アセンブルの結果が表示される

## Slide 23
⑨「age = 20;」の行で，実行が中断した状態で，レジスタの中身を表示させなさい．手順は次の通り．
デバッガーを起動済みで，
プログラムの実行が中断し
ているときに・・・
① 「デバッグ」
→ 「ウインドウ」→「レジスタ」
② レジスタが表示される.
EFL に注目

## Slide 24
EFL がフラグレジスタ

## Slide 25
⑩ステップオーバーの操作を１回ずつ行いながら，
・プログラムカウンタ（黄色の矢印）
・フラフレジスタ（レジスタウインドウの中の EFL）
の変化を確認しなさい．
「デバッグ」
→ 「ステップオーバー」
（あるいは F10 キー）

## Slide 26
⑪ 最後に，プログラム実行の再開の操作を行いなさい．これで，デバッガーが終了する．
「デバッグ」
→ 「続行」

## Slide 27
⑫ 今度は，「age = 20;」の行を「age = 10;」に変えて．
ステップオーバーの操作を１回ずつ行いながら，
・プログラムカウンタ（黄色の矢印）
・フラフレジスタ（レジスタウインドウの中の EFL）
の変化を確認しなさい．

## Slide 28
Visual C++ の
プログラム
age = 20;
if (age >= 12)
p = 1800;
else
p = 500;
age = 10;
if (age >= 12)
p = 1800;
else
p = 500;
こちらが
有効
こちらが
有効
無視
される
無視
される

## Slide 29
条件ジャンプ
この２行で「変数 age が１２
未満のときだけジャンプせよ」
という意味

## Slide 30
無条件ジャンプ
必ずジャンプせよ
という無条件ジャンプ命令