## Slide 1: as-5. サブルーチン呼び出しの メカニズム
金子邦彦
（68000 アセンブラ）
URL: https://www.kkaneko.jp/cc/as/index.html

## Slide 2: 種々のオペランド
move.w #200,%d2
/* #200 は10進数. d2 の上位バイトは変化しない */
move.l #0x01,%d1
/* #0x01 は16進数. d0 に 0x00000000 がセットされる */
.equ BUFFER_SIZE 100
move.w #BUFFER_SIZE,%d2
move.w #0x2700,%sr
/* 割り込み禁止 */
move.l %d0,%d1
move.l %d0,(%a0)
/* アドレスレジスタ a0 がポイントするメモリに転送(a0は変化しない) */
move.b #0x00,(%a0)
/* アドレスレジスタ a0 がポイントするメモリに 0 をセット(.b なので1バイト) */
オペランド
「操作」すべきデータの
対象がかかれている部分
割り込み禁止の
決まり文句

## Slide 3: データレジスタ直接 (data register direct)
例：
move.w %D0, %D3
記法 %Dn

## Slide 4
12345678
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
レジスタ
Registers
R/W
データレジスタ D3 に
D0 の下位１ワードが
入る
move.w %D0, %D3 の命令実行
D0
????5678
D3
「.w」とあるので，下位１ワードを使う

## Slide 5: アドレスレジスタ直接 (address register direct)
例：
move.l %A6, %A0
記法 %An

## Slide 6
FF008800
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
レジスタ
Registers
R/W
アドレスレジスタ A0 に A6 が入る
move.l %A6, %A0 の命令実行
A6
FF008800
A0
「.l」とあるので，
全てを使う

## Slide 7: アブソリュート (absolute)
例：
.equ ADDR 0xffff00
move.w ADDR,%D0
move.w %D1,ADDR
※ メモリアドレスの値を指定

## Slide 8
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
レジスタ
Registers
R/W
D0 の下位１ワード
に入る
move.w ADDR,%D0 の命令実行
????A000
D0
⇒ 0xffff00
メモリからの
読み出し

## Slide 9
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
レジスタ
Registers
R/W
D1 の下位１ワード
がメモリに書き込まれる
move.w %D1, ADDR の命令実行
????????
D1
⇒ 0xffff00
メモリへの
書き込み

## Slide 10: イミディエート (immediate)
例：
move.w #0x0040, %D0
記法 #data

## Slide 11
????????
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
レジスタ
Registers
R/W
データレジスタ D0 に
値 0040 が入る
move.w #0x0040, %D0 の命令実行では
D0
????0040
0040

## Slide 12
イミディエート
.equ ADDR 0x00ffff00
move.w #0x1000,%d0
move.l #ADDR,%a0
※ 値を扱う
アブソリュート
.equ ADDR 0xffff00
move.w ADDR,%d0
※ メモリの読み出し，書き込み

## Slide 13: レジスタ間接 (register indirect)
例：
move.w (%A0), %D0
move.w %D3, (%A1)
記法 (%An)
※ (%A0) や (%A7) は可． (%D0) などは許されない

## Slide 14
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
レジスタ
Registers
R/W
D0 の下位１ワード
に入る
move.w (%A0),%D0 の命令実行
????????
D0
????????
A0
メモリからの
読み出し

## Slide 15
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
レジスタ
Registers
R/W
D3 の下位１ワード
がメモリに書き込まれる
move.w %D3, (%A1) の命令実行
????????
D3
????????
A1
メモリへの
書き込み

## Slide 16: レジスタ直接とレジスタ間接の違い
レジスタ直接
move.l #0,%D0
move.l %D2,%D0
→ d0 が書き換わる
レジスタ間接
.equ ADDR 0xffff00
move.l #ADDR,%A0
move.w %D0,(%A0)
→ A0 に入っているメモリアドレスを 使って，データの書き込みが行われる

## Slide 17: 種々のオペランド（その２）
move.w %sr,-(%sp)
/* システムスタックエリアに sr の中身をプッシュ */
move.w (%sp)+,%sr
/* システムスタックエリアから sr の中身をポップ */
move.w #0x0010, 20(%A0)
/* A0 に 20 足したメモリアドレスに, 0x0010 を書き込む */
move.w ※※,-(%sp)
move.w (%sp)+,※※
システムスタックエリアへの
プッシュとポップの決まり文句

## Slide 18: ポストインクリメント・レジスタ間接
例： move.w (%a0)+, %d0
a0 に 0x00002000 が入っているとしよう
「move.w (%a0), %d0 」と同様の処理が行われた後に，自動的に a0 に２が足される. a0 の値は， 0x00002002 になる
「.b」 なら１足される
「.w」なら２足される
「.l」なら４足される

## Slide 19: プリデクリメント・レジスタ間接
例： move.w -(%a0), %d0
a0 に 0x00002000 が入っているとしよう
最初に，自動的に a0 から２が引かれる． a0 の値は， 0x00001ffe になる．その後で，「move.w (%a0), %d0」 と同様の処理が行われる
「.b」 なら１引かれる
「.w」なら２引かれる
「.l」なら４引かれる

## Slide 20: ディスプレースメント付きレジスタ間接
例： move.l 0x20(%a0), %d0
a0 に 0x00002000 が入っているとしよう
0x00002000 に 0x20 が足されて，メモリアドレス 0x00002020 から，４バイト読み込まれて，d0 に入る

## Slide 21
数値（％レジスタ名）
例： lea 0x2000, %a0 /* a0 に 0x2000 をセット*/
move.b 4(%a0), %d0 /* 0x2004 から1バイト読みこみ */
move.w 4(%a0), %d0 /* 0x2004 から2バイト読みこみ */
move.l 4(%a0), %d0 /* 0x2004 から４バイト読みこみ */
構造体
例： 住所録
名前 ２０バイト
      身長 ２バイト move.w 20(%a0), %d0
  年齢 １バイト move.b 22(%a0), %d0
  性別 １バイト move.b 23(%a0), %d0
  → 全体で ２４バイトのデータ
０
２０
２２
２３

## Slide 22: 68000 のアドレッシングモード
モード |  | 記法 | 例
データレジスタ直接 | データレジスタ | %Dn | %D0, %D1, %D7
アドレスレジスタ直接 | アドレスレジスタ | %An | %A0, %A1, %A7
アブソリュート | メモリアドレス | xx | 0x00ffffff00, ADDR
レジスタ間接 | 括弧付き | (%An) | (%A0), (%A1), (%A7)
ポストインクリメント・レジスタ間接 | 後ろに＋付き | (%An)+ | (%A0)+, (%A1)+, (%A7)+
プリデクリメント・レジスタ間接 | 前に– 付き | -(%An) | -(%A0), -(%A1), -(%A7)
ディスプレースメント付きレジスタ間接 | 前に数値付き | d16(%An) | 20(%A0), BOTTOM(%A0)
イミディエート | 数値 | #data | #3, #0x2000, #ADDR

## Slide 23: アドレッシングモード
命令の種類によって，書くことができるアドレッシングモードに制限がある
例： cmp 命令では
cmp.w (%a2)+, %d2 は動く
cmp.w %d2, (%a2)+ は動かない
配布資料「３７ ＣＭＰ」のページを見よ
CMP.{.B/.W/.L} <ea>, Dn
とあるのは，2番目のオペランドにデータレジ スタしか書けないという意味

## Slide 24: C 言語での関数呼び出し

## Slide 25: 例題１
文字列の長さを数える関数

## Slide 26
関数の
本体
関数名
関数の入力（パラメータ）

## Slide 27: 例題１．関数呼び出し（１）
１つの関数
１つの関数
関数呼び出し

## Slide 28
プログラム実行は
メイン関数から始まる
①
②
③
⑦
④
⑤
⑥
戻り

## Slide 29: 変数
変数
変数名
データ（数値や文字）を入れるもの
英数字かアンダーバー（_）で作られる
最初の文字には数字は使えない
大文字と小文字を区別する
変数 i
Notes: CR

## Slide 30
変数 i をメモリエリア中に確保
変数len をメモリエリア中に確保
ここで使用

## Slide 31
変数は２種類使っている
２バイトデータ（整数）
を扱う short int 型
メモリアドレスを扱う
char * 型
short int が２バイトになる
という決まりは無いが，
２バイトになっていることが
多い

## Slide 32
変数は２種類使っている
２バイトデータ（整数）
を扱う short int 型
メモリアドレスを扱う
char * 型
short int が２バイトになる
という決まりは無いが，
２バイトになっていることが
多い
関数の入力（パラメータ）

## Slide 33
この時点では
str | 文字列の先頭アドレス | char *
s | 文字列の先頭アドレス + 17 | char *
len | 17 | int

## Slide 34
実際のメモリの中身
str
s
str | 文字列の先頭アドレス | char *
s | 文字列の先頭アドレス + 17 | char *
len | 17 | int
len
len と s があるメモリエリアは，関数 stringlength 実行のために
ダイナミックに確保されたエリア

## Slide 35: （参考）実際のメモリの中身
文字列データは，len, s などとは別の
メモリエリアに入っている

## Slide 36: 関数呼び出し
制御の流れ
関数のパラメータ
関数内のローカル変数
関数からの返り値

## Slide 37: 68000 アセンブラ言語での 関数呼び出し

## Slide 38
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
C言語
68000アセンブラ言語
等価

## Slide 39
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
C言語
68000アセンブラ言語
関数呼び出し
（文字列の先頭アドレスを関数に渡す）

## Slide 40
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
C言語
68000アセンブラ言語
リターン

## Slide 41
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
C言語
68000アセンブラ言語
関数での処理結果を，
呼び出し側に引き渡す

## Slide 42
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
C言語
68000アセンブラ言語
関数実行のために，メモリ
エリアをダイナミックに確保
（関数実行の終わりで解放）

## Slide 43
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
C言語
68000アセンブラ言語
「スタックエリア」の確保と，
そのメモリアドレスを A7 にセット

## Slide 44
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
C言語
68000アセンブラ言語

## Slide 45: （参考） BSVC での実行
最初に PC の値を手動でセット
（メイン関数から開始するように）

## Slide 46: （１） システムスタックエリアの確保と，A7 へのセット

## Slide 47
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
0x4000 バイト (16進数)
のメモリエリア確保
例えば、0x0000005e ～ 0x00000405e
この場合ラベル
SYS_STK_TOP
は 0x0000405e を指す
A7 に 0x0000405e
をセット
★ A7 は「スタックポインタ」のこと
（CPU内のレジスタ）である．

## Slide 48
A7 に 0x0000405e
をセット
メモリ
システム
スタックエリア
プログラム実行の最初の時点で、
A7に「システムスタックエリア」の末尾＋１
のメモリアドレスをセットしておく
A7のポイント先
0x4000 バイトの
メモリエリア
0x0000005e
～ 0x00000405e

## Slide 49: （２） 関数のパラメータを，システムスタックエリアにプッシュ(push)

## Slide 50: スタック
プッシュ (push)
ポップ (pop)
すでに
入っていた
データ
積み重なる
ように入る
すでに
入っていた
データ
一番最後に入った
データが先に出る

## Slide 51: スタック
push 2
push 3
push 4
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4

## Slide 52: スタックとキュー
スタックは，データの後入れ・先出し(last in first out）を行う
  スタックの push 1, push 2, push 3, pop, pop では，１番目のpopで3が，2番目のpopで2が出て，１は残っている．
キューは，データの先入れ・先出しを行う．

## Slide 53
メモリ
システム
スタックエリア
A7の
ポイント先
(空なので「全体の末尾」
＋１をポイントしている）
システムスタックエリアに
「４バイト」のデータを push
説明上、
最初は空
とする
push 前
push 後
A7の
ポイント先
A0 の中身
（4バイトデータ）
４減る
例） move.l %a0,-(%a7)

## Slide 54: （３） 関数呼び出しとリターン

## Slide 55
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
ｊｓｒ stringlength
サブルーチン呼び出し
（jsr = jump subroutine)
分岐が行われるとともに，
「戻り番地」が保存される
保存先
⇒システムスタックエリア

## Slide 56
メモリ
システム
スタックエリア
A7の
ポイント先
(空なので「全体の末尾」
＋１をポイントしている）
システムスタックエリアに
戻り番地を push
push 前
push 後
A7の
ポイント先
A0 の中身
（4バイトデータ）
４減る
例） jsr stringlength
戻り番地

## Slide 57
命令フェッチでは
アドレスバス
データバス
R/W
命令レジスタ
Instruction Register
制御系
Control Unit
プログラムカウンタ
Program Counter
+命令長
プログラムカウンタ
を使用
命令が届く
jsr stringlength
0x4ebaffc0

## Slide 58
命令フェッチでは
アドレスバス
データバス
R/W
命令レジスタ
Instruction Register
制御系
Control Unit
プログラムカウンタ
Program Counter
+命令長
ffc0 は，
分岐先のメモリアドレスを表している
0x4ebaffc0

## Slide 59
命令デコードでは
アドレスバス
データバス
命令デコーダ
Instruction Decoder
制御系
Control Unit
プログラムカウンタ
Program Counter
+命令長
まず，プログラムカウンタが
「jsr stringlength」の次をポイントするように書き換わる
R/W
0x4ebaffc0
jsr stringlength
addq.l #4,%a7

## Slide 60
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
R/W
命令実行では (1/2)
プログラムカウンタ
Program Counter
現在のプログラム
カウンタの値
（＝戻り番地）をシステムスタックエリアに push
（A7 が４減る）
戻り番地

## Slide 61
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
R/W
命令実行では (2/2)
プログラムカウンタ
Program Counter
メモリ
プログラムカウンタ
にサブルーチン
stringlength の先頭
アドレスが入る

## Slide 62
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
rts
（rts = return subroutine)
システムスタックエリア
から４バイト pop し，
プログラムカウンタに上書き
rts では，戻り先がプログラム中のどこにも
書かれていない．戻り先は，ダイナミックに
保存されるから．

## Slide 63
命令フェッチでは
アドレスバス
データバス
R/W
命令レジスタ
Instruction Register
制御系
Control Unit
プログラムカウンタ
Program Counter
+命令長
プログラムカウンタ
を使用
命令が届く
rts
0x4e75

## Slide 64
命令デコードでは
アドレスバス
データバス
命令デコーダ
Instruction Decoder
制御系
Control Unit
プログラムカウンタ
Program Counter
+命令長
プログラムカウンタが
「rts」の次をポイントするように書き換わる
R/W
0x4e75

## Slide 65
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
R/W
rts の命令実行では
プログラムカウンタ
Program Counter
システムスタックエリアから４バイト pop され，プログラムカウンタに上書き．
（このとき A7 が４増える）
戻り番地

## Slide 66: （４） 関数実行の始めに，メモリ エリアをダイナミックに確保 （終わりで解放）

## Slide 67
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
確保
解放
システムスタックエリア内に
８バイトを確保せよ

## Slide 68
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
確保
解放
① A6 をシステムスタックエリア
に push (A6 の保存）
② A6 ← A7
(A7 の現時点の値の記録）
③ A7 ← A7 － 8
(メモリエリアの確保)
① A7 ← A6
② システムスタックエリアから
pop して，A6 に入れる
(A6, A7 が元に戻る）

## Slide 69
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
確保
① A6 をシステムスタックエリア
に push (A6 の保存）
② A6 ← A7
(A7 の現時点の値の記録）
③ A7 ← A7 － 8
(メモリエリアの確保)
link 前
A6: 0x00000000
A7: 0x00004056
戻り番地
パラメータ
システムスタックエリアの中身（一部）
link 後
A6: 0x00004052
A7: 0x0000404a
－４
－４－８
旧A6値
メモリエリア

## Slide 70
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
確保
link 後
A6: 0x00004052
メモリエリア
メモリエリア内の２つのデータ
１．２バイトデータ
（長さを数える）
-2(%a6)
２．メモリアドレス
（文字列データの各文字を
ポイントする）
-6(%a6)

## Slide 71: （５） 関数内での パラメータの使用

## Slide 72: 関数のパラメータの渡し方
レジスタを使用
システムスタックエリアを使用
こちらを説明

## Slide 73
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
A0 の値をプッシュ
（文字列の先頭アドレス
0x0000004c を push）
link 後
A6: 0x00004052
プッシュした値を，
ここで読み出し

## Slide 74
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
A0 の値をプッシュ
（文字列の先頭アドレス
0x0000004c をプッシュ）
プッシュした値を，
ここで読み出し
pop しても仕方が無いので，
A7 に 4 足すだけ

## Slide 75: （６） 関数での処理結果の， 呼び出し側への引渡し

## Slide 76
.data
str1:
.ascii "My Name is David!\0"
SYS_STK:
.ds.b 0x4000
SYS_STK_TOP:
.text
stringlength:
link.w %a6,#-8
clr.w -2(%a6)
move.l 8(%a6),-6(%a6)
start1:
move.l -6(%a6),%a0
cmp.b #0,(%a0)
beq break1
addq.l #1,-6(%a6)
addq.w #1,-2(%a6)
bra start1
break1:
move.w -2(%a6),%a0
move.l %a0,%d0
unlk %a6
rts
main:
lea.l SYS_STK_TOP,%a7
lea.l str1,%a0
move.l %a0,-(%a7)
jsr stringlength
addq.l #4,%a7
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
C言語
68000アセンブラ言語
関数での処理結果を，
呼び出し側に引き渡す
（データレジスタ D0 を使用）

## Slide 77: 関数での処理結果の， 呼び出し側への引渡し
レジスタ
所定のメモリアドレスに書き込み
関数へのパラメータ（システムスタックエリア内）を書き換える