## Slide 1: as-4. 条件分岐と繰り返し
金子邦彦
（68000アセンブラプログラミング）
URL: https://www.kkaneko.jp/cc/as/index.html

## Slide 2: 条件分岐とは
Yes
No
Ｂ
Ａ
条件
「ある条件」が成り立てばＡを、成り立たなければＢを実行

## Slide 3: 例題１．２数の最大値
データレジスタ D0, データレジスタ D1 のうち大きい方をデータレジスタ D2 にセットする
例） D0 の中身: 0x 0000 0030
D1 の中身: 0x 0000 0040
のとき
D2 の中身: 0x 0000 0040

## Slide 4
.text
cmp.l %d0,%d1
bhi ELSE1 /* d1 > d0 */
move.l %d0,%d2
bra ENDIF1
ELSE1:
move.l %d1,%d2
ENDIF1:
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
条件が成り立つ場合に実行される部分
条件分岐命令
条件が成り立たない場合に実行される部分
比較命令 (D0 と D1 の比較)

## Slide 5
.text
cmp.l %d0,%d1
bhi ELSE1 /* d1 > d0 */
move.l %d0,%d2
bra ENDIF1
ELSE1:
move.l %d1,%d2
ENDIF1:
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
実行順
「D1 の中身 > D0 の中身」が成り立つ場合
①
②
③
④
⑤

## Slide 6
.text
cmp.l %d0,%d1
bhi ELSE1 /* d1 > d0 */
move.l %d0,%d2
bra ENDIF1
ELSE1:
move.l %d1,%d2
ENDIF1:
.dc.w 0x4848
stop #0
.end
実行順
「D1 の中身 > D0 の中身」が成り立たない場合
①
②
③
④
⑤
⑥

## Slide 7
cmp.l %d0,%d1
bhi ELSE1 /* d1 > d0 */
条件分岐の一般形
＜コンディションコードレジスタを変化させる命令＞
＜条件分岐命令＞
cmp など
bhi, bcc, beq
bne, bcs, bls など
D0, D1 の中身を比較．
比較結果による条件分岐

## Slide 8
cmp.l %d0,%d1
bhi ELSE1 /* d1 > d0 */
条件分岐命令 | 分岐する条件
bhi | D0の中身 ＜ D1の中身
bcc | D0の中身 ≦ D1の中身
beq | D0の中身 ＝ D1の中身
bne | D0の中身 ≠ D1の中身
bcs | D0の中身 ＞ D1の中身
bls | D0の中身 ≧ D1の中身

## Slide 9
cmp.l %d0,%d1
bhi ELSE1 /* d1 > d0 */
分岐条件
bhi, bcc, beq
bne, bcs, bls など
分岐先の
メモリアドレス
※ プログラムカウンタ
にセットされる

## Slide 10: 例題２．条件分岐
条件分岐の例として，次の例を考える
（一部の内容は，復習を兼ねる）

## Slide 11
ロングワード
１ロングワードは４バイト
それぞれ、１ロングワードの
データエリアをメモリ中に確保
プログラム中で使用
.1 ロングワード（４バイト）
.w ワード（２バイト）
.b バイト（１バイト）

## Slide 12
x と 5 の比較
（D0 を使用）
x > 5 のとき実行される部分
x > 5 が成り立たない
とき実行される部分
比較結果による分岐

## Slide 13
実行順
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
以後省略
ジャンプ
分岐命令
ラベル endif1 へ
分岐せよという指示
※ bra は必ず分岐する
x > 5 のとき実行される部分
もし x＞5 ならば
分岐しない
スキップ

## Slide 14
①
②
③
④
⑤
以後省略
ジャンプ
ラベル else1へ分岐
せよという指示
実行順
もし x≦5 ならば
x>5 が成り立たないとき
実行される部分
分岐する
スキップ

## Slide 15
moveq.l #5,%d0
cmp.l x,%d0
bcc else1
D0 に 0x0000 0005 を入れる
x の中身と D0 の比較
※ メモリからの読み出し
※ D0 を比較のために使用
5(数値)と X の中身を比較．
比較結果による条件分岐

## Slide 16
moveq.l #5,%d0
cmp.l x,%d0
bcc else1
この場合の意味
bhi xの中身 ＜ D0の中身
bcc xの中身 ≦ D0の中身
beq xの中身 ＝ D0の中身
bne xの中身 ≠ D0の中身
bcs xの中身 ＞ D0の中身
bls xの中身 ≧ D0の中身
分岐条件
bhi
bcc
beq
bne
bcs
bls
条件分岐条件
D0 に 0x0000 0005 を入れる
x の中身と D0 の比較
（メモリからの読み出し）

## Slide 17
cmp.l x,%d0
bcc else1
条件分岐の一般形
＜コンディションコードレジスタを変化させる命令＞
＜条件分岐命令＞
cmp など
bhi, bcc, beq
bne, bcs, bls など
5(数値)と X の中身を比較．
比較結果による条件分岐

## Slide 18
算術演算ユニット
Arithmetic and Logic Unit
00000005
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
レジスタ
Registers
R/W
引き算の結果が，０か正か負かによってCCRの値が定まる
「cmp.l x,%d0」の実行では
D0
ｘの中身
00000005
x
「引き算」が
実行される

## Slide 19
アドレスバス
データバス
制御系
Control Unit
+命令長
R/W
「bcc else1」の実行では
プログラムカウンタ
Program Counter
メモリ
CCR の値が
「引き算の結果が正または０」を示すときにのみ，プログラムカウンタに新しい値が入る
→ 分岐

## Slide 20: ステータスレジスタ
Ｓ
Ｉ０
Ｉ１
Ｉ２
Ｃ
Ｖ
Ｚ
Ｘ
Ｎ
１３
１０
９
８
４
３
２
１
０
?
?
?
?
?
?
?
?
?
CCR
ステータスレジスタ（１６ビット）
の下位１バイトが，コンディション
コードレジスタ（ＣＣＲ）

## Slide 21: コンディションコードレジスタの フラグの振る舞い
フラグは X, N, Z, V, C の５つ
フラグはすべて１ビット（０か１の値をとる）
cmp 命令での振る舞い
cmp.l ＜ソース＞, ＜ディスティネーション＞
２つの比較
Nフラグ: ＜ディスティネーション＞ー＜ソース＞ < 0 なら１
さもなければ０
Zフラグ: ＜ディスティネーション＞ー＜ソース＞ = 0 なら１
さもなければ０
※ cmp 命令以外でも CCR の値は変化する
2数の引き算の結果

## Slide 22: （参考）MOVE 命令でのコンディションコードレジスタの変化
X: 変化せず
N: 転送結果の「最上位ビット」が１ならセット（１）、
それ以外はリセット（０）
Z: 転送結果が「全てのビット」が０ならセット（１）、
それ以外はリセット（０）
V: 常にリセット（０）
C: 常にリセット（０）
※ ２つの比較ではなく、
「転送したデータ」の値に
よる変化

## Slide 23: 例題３．繰り返し
次の例で、条件分岐命令を見る

## Slide 24: 繰り返しの一般形
何かの処理の繰り返し
繰り返しのたびに 条件分岐命令が実行され， 指定された条件が成り立たない限り，実行が繰り返される
条件
X
No
Yes
START:
命令(比較命令，演算など）
b?? QUIT
命令
命令
…
bra START
QUIT:

## Slide 25
繰り返し
繰り返しの終了条件
「D0 の中身 <= 3」が成り立たない
D0 の中身
と 3 の比較
D0 の中身 > 3
のときはジャンプ
分岐条件
bhi D0 > 3
bcc D0 >= 3
beq D0 = 3
bne D0 != 3
bcs D0 < 3
bls D0 <= 3

## Slide 26
D0 の中身≦ 3
のとき
繰り返し
ジャンプ
繰り返しを続ける
D0 の中身
と 3 の比較

## Slide 27: 例題４．ワードデータの配列
１０個のワードデータに，順に，0000, 0001, 0002, ・・・, 0009 をセットするプログラム

## Slide 28: 実行前
１０ワード（＝２０バイト）
のデータエリア
プログラム本体そのものが
入っているエリア
未使用

## Slide 29: 実行後
１０ワード（＝２０バイト）
のデータエリア
プログラム本体そのものが
入っているエリア
未使用

## Slide 30
「１０」ワード分のデータエリアを確保
.1 ロングワード（４バイト）
.w ワード（２バイト）
.b バイト（１バイト）
※ .dc.w 10
１ワードの確保．
初期値を10にセット
※ .ds.w 10
１０ワードの確保
（初期値は不定）

## Slide 31
「１０」ワード分のデータエリアを確保
D0 をクリア (0x0000 → D0 の下2バイト)
ラベル a のメモリアドレスを A0 にセット
（0x00000020 → A0）
D0 と 9 の比較
比較結果による分岐
繰り返し実行

## Slide 32
ラベル a のメモリアドレスを A0 にセット
（0x00000020 → A0）
A0がポイントしている
メモリアドレスに，D0 の中身を
書き込む
D0 + 1 → D0 (下2バイト)
0x0000, 0x0001, 0x0002,
..., 0x0009
A0 + 1 → A0
0x00000020, 0x00000022,
..., 0x00000032

## Slide 33: オペランドの＃の意味
プログラム命令では
  ＃付き ： 値を表す
  move.w #0x1000, %d0
  → メモリの読み書きを行わない
  ＃無し ： メモリアドレスなどを表す
  move.w ADDR, %d0
  → メモリの読み書きを行う
擬似命令では
  ふつう ＃ はない．例えば
  .equ ADDR 0xffff00
.org 0x0400
.dc.w 0x4848
a: .ds.w 1

## Slide 34: 記法 (%a0)
move.w %d0, (%a0)
D0 の中身を，A0がポイントしている
メモリアドレスに書き込む
A0 の値が 0x00000020 ならば
0x20, 0x21 番地に，D0 の下２バイトを書き込む
メモリへの書き込み
move.l %d0, %a0
D0 の中身を A0 の中にコピー
メモリの読み書き無し

## Slide 35: lea 命令と move 命令
lea s, %a0
ラベル s が示すメモリアドレスの値を A0 に格納
0x00000020 → A0
メモリアクセス無し
move.l s, %a0
ラベル s が示すメモリの中身を A0 に格納
＜0x00000020 の中身 ４バイト分＞ → A0
メモリからの読み出し

## Slide 36: 例題５．文字列の長さ
文字列の長さを数えるプログラム 今回の文字列データ： My Name is David!
文字列の先頭から１文字ずつ読み
  0 で無ければ，「データレジスタD0 に１を足す」ことを繰り返す
  0 ならば処理を終える

## Slide 37: 実行後
文字列のデータ
（１文字で１バイト）
プログラム本体そのものが
入っているエリア
未使用
文字列の末端を
示す ０

## Slide 38: ASCIIコード
パソコン，ワークステーションで英数文字データを扱うときの標準

## Slide 39: ASCIIコード表
 | ０ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７
０ | NULL | DEL | SP | ０ | ＠ | P |  | p
１ | SOH | DC1 | ！ | １ | A | Q | a | q
２ | STX | DC2 | “ | ２ | B | R | b | r
３ | ETX | DC3 | ＃ | ３ | C | S | c | s
４ | EOT | DC4 | ＄ | ４ | D | T | d | t
５ | ENQ | NAK | ％ | ５ | E | U | e | u
６ | ACK | SYN | ＆ | ６ | F | V | f | v
７ | BEL | ETB | ’ | ７ | G | W | g | w
８ | （BS） | CAN | （ | ８ | H | X | h | x
９ | （HT) | EM | ） | ９ | I | Y | i | y
A | （LF) | SUB | ＊ | ： | J | Z | j | z
B | （VT) | ESC | ＋ | ； | K | ［ | k | {
C | （FF) | （FS) | ， | ＜ | L | ￥ | l | ¦
D | （CR) | （GS) | － | ＝ | M | ］ | m | }
E | SO | （RS) | ． | ＞ | N | ＾ | n | ~
F | SI | （US) | ／ | ？ | O | ＿ | o | DEL
青は特別用途
の１バイトデータ
緑は英数文字
データ

## Slide 40: 文字列
My Name is David! のように，英数文字が並んだもの
各１文字は１バイト
末尾の「0x00」 （これで1バイト）
文字列の終わりを意味する （文字列の長さは変化するので，終わりを示すための記号が必要」

## Slide 41
文字列データのデータエリアを確保
アセンブラプログラム中での
文字列の書き方
.ascii "＜文字列＞ 0"

## Slide 42
ラベル str1 のメモリアドレスを A0 にセット
（0x00000020 → A0）
D0 をクリア (0x00000000 → D0)
0 との比較
（文字列の末端か？）
繰り返し実行

## Slide 43
A0 + 1 → A0
0x00000020, 0x00000021,
..., 0x00000031
D0 + 1 → D0
0x00000000, 0x00000001,
..., 0x00000011

## Slide 44: おわりに
条件分岐、繰り返しには，分岐命令が登場する
分岐命令では，プログラムカウンタの強制的な書き換えが起こる
比較命令などで，コンディションコードレジスタ（ステータスレジスタの下位１バイト）が変化．分岐命令で利用される