## Slide 1: ca-2. メモリとアドレス， ダンプリスト
金子邦彦
（コンピュータ・アーキテクチャ演習）
URL: https://www.kkaneko.jp/cc/ca/index.html

## Slide 2: アウトライン
2-1 メモリとアドレス
2-2 メモリへの操作
2-3 16進数の表記
2-4 ダンプリスト

## Slide 3: 2-1 メモリとアドレス

## Slide 4: メモリとは
メモリは，データの記憶を行うチップ
データを覚えさせたり（書き込み），取り出したり（読み出し）の機能がある

## Slide 5: メモリとアドレス
メモリはバイト（８ビット）単位に区切られている
各バイトには０から始まる通し番号が付けられている。これをアドレスという（番地ともいう）
01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00
メモリ内のデータは
アドレス
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Slide 6: メモリアドレス
メモリアドレスは，読み書きすべきデータの「場所」を示す
（例） 0065FDF0 （１６進）
→ メモリの先頭から0065FDF0 （１６進数）番目 という意味
メモリ内のデジタルデータは，８ビットずつ区切られて，メモリアドレスが付けられている
００１０１１１０１００１０１００１０１００１０１０１００１
８ビット
８ビット
８ビット

## Slide 7: メモリアドレスは，ふつう１６進数表記する
実行結果の例
１６進数

## Slide 8: なぜ１６進数なのか
メモリアドレスそのものもデジタル（「０」，「１」の列）
といって，メモリアドレスを，「０」，「１」の並びで書くのは，長すぎて人間にとって分かりづらい
（例）
そこで，「１６進数」を使う
００１０１１１０１００１０１００１０１００１０１０１００１

## Slide 9: 2-2 メモリへの操作

## Slide 10: メモリへの操作
読み出し
メモリ
読み出したい
データのアドレス
データ
書き込み
メモリ
書き込みたい
データのアドレス
とデータそのもの

## Slide 11: 読み出し
アドレス ０
アドレス １
アドレス ２
アドレス ３
アドレス ４
アドレス ５
アドレス ６
アドレス ７
アドレス ８
メモリの各区画は１バイト
（１６進数で２桁）
メモリの値は変化
しない
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
アドレス４番地，５番地
から２バイト分
読み出すとき

## Slide 12: 書き込み
アドレス ０
アドレス １
アドレス ２
アドレス ３
アドレス ４
アドレス ５
アドレス ６
アドレス ７
アドレス ８
メモリの各区画は１バイト
（１６進数で２桁）
前の値は消える
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
アドレス６番地，
７番地に
「０４００」を
書き込むと
？？
？？
？？
？？
？？
？？
？？
０ ４
０ ０

## Slide 13: 2-3 16進数の表記

## Slide 14: １６進数の表記
4000
「4000」と書いただけでは，
10進数なのか 16進数なのか分からない

## Slide 15: 2-3 １６進数の表記
4000h
末尾に h を付けたり。
（主にアセンブリ言語での習慣）
１０進数
16384
何も付けない
同じ値
１６進数
0x4000
頭に 0x を付ける。
（主にC言語での習慣）
16進数であることを示す目印

## Slide 16: 2-4 ダンプリスト

## Slide 17: メモリとアドレス
メモリはバイト（８ビット）単位に区切られている
各バイトには０から始まる通し番号が付けられている。これをアドレスという（番地ともいう）
01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00
メモリ内のデータは
アドレス
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Slide 18: ダンプリストの例
アドレス
メモリの中身
バイト単位で区切られて表示．
表示は16進数

## Slide 19: ダンプリストの例
アドレスは
0x002f8130
アドレスは
0x002f8131
アドレスは
0x002f8132

## Slide 20: 確認クイズ
アドレス
メモリの中身がバイト単位で区切られて表示
メモリの中身
を文字に置き換えて表示
このアドレスは？
このアドレスは？

## Slide 21: 確認クイズの答え
アドレス
メモリの中身がバイト単位で区切られて表示
メモリの中身
を文字に置き換えて表示
0x002F814C
左のアドレス表示で分かる
0x002F8150
これは 0x002F814C に 4 足した値
４つ右隣り

## Slide 22: 実行型ファイルのダンプリストの例
アドレス
ソースファイル
※ C++言語
実行型ファイル
※ マシン語
ビルド