## Slide 1: ca-5. レジスタ
金子邦彦
（コンピュータ・アーキテクチャ演習）
URL: https://www.kkaneko.jp/cc/ca/index.html

## Slide 2: アウトライン
5-1 プロセッサの仕組み
5-2 レジスタ
5-3 Pentium系列プロセッサのレジスタ
5-4 レジスタを使うプログラムの例
5-5 Visual Studio でレジスタ表示

## Slide 3: 5-1 プロセッサの仕組み

## Slide 4: プロセッサ（CPU）の仕組み
算術演算ユニット
プロセッサ
アドレスバス
データバス
メモリ
R/W
命令レジスタ
命令デコーダ
制御系
プログラムカウンタ
（インストラクションポインタ）
レジスタ
プログラム命令の解読
算術演算，論理
演算などの実行
データ等の記憶，
スタックの管理，
比較の結果の保存
次に実行すべき
プログラム命令の
メモリアドレスを記憶

## Slide 5: プロセッサ
メモリにあるプログラムやデータが読み出されて，プロセッサで処理される
プロセッサがメモリに書き込みを行うこともある

## Slide 6: 5-2 レジスタ

## Slide 7: 5-2 レジスタとは
レジスタは，プロセッサの内部にあるデータやプログラムの格納場所
レジスタには名前（レジスタ名）がある

## Slide 8: データ格納場所の種類
レジスタ | キャッシュメモリ | 一般のメモリ | ハードディスク
CPUの 内部 | CPUの内部 | CPUの外 | CPUの外
レジスタ名 | アドレス | アドレス | セクタ番号， シリンダ番号
超高速 | 高速 | 低速 | 超低速
極小サイズ | 小サイズ | 大サイズ | 超大サイズ

## Slide 9: 5-3 Pentium系列プロセッサの レジスタ

## Slide 10: Pentium系列プロセッサのレジスタ
代表的なものは
EAX, EBX, ECX, EDX,
ESI, EDI,
EBP,
ESP,
EFLAGS,
CS, DS, ES, SS, FS, GS,
EIP
レジスタの名前がいろいろあるので，
種類分けする
汎用レジスタ
ベースポインタ
スタックポインタ
フラグレジスタ
セグメントレジスタ
名前
種類
プログラムカウンタ

## Slide 11: Pentium系列プロセッサのレジスタの大きさ
代表的なものは
EAX, EBX, ECX, EDX,
ESI, EDI,
EBP,
ESP,
EFLAGS,
CS, DS, ES, SS, FS, GS
Pentium 系列プロセッサでは，
レジスタのサイズは32ビットまたは16ビット
それぞれ３２ビット長
（例） 04001234H ※ 16進8桁
それぞれ１６ビット長
（例） 3000H ※ 16進4桁

## Slide 12: フラグレジスタ eflags (縮めて EFL)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ID | VIP | VIF | AC | VM | RF |  | NT | IOPL | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
０００００２１２
フラグの名前
値
32 ビット長

## Slide 13: 5-4 レジスタを使うプログラムの例

## Slide 14: レジスタを使う例
Visual Studio の C++ プログラム
b = a + 20
アセンブリ言語のプログラム
mov eax,dword ptr [a]
add eax,14h
mov dword ptr [b],eax

## Slide 15: レジスタの値の変化
次のプログラムで，レジスタの値が変化する
int i;
for (i = 0; i < 5; i++) {
printf("%d\n", i);
}

## Slide 16: レジスタの値の変化を見る
レジスタ eax の値の変化が右側に表示される

## Slide 17
結果の例．
レジスタ eax は，最初は初期化されていない（以前の値が残っている）

## Slide 18
逆アセンブルしてみると，
「i < 5」かどうかを調べるのに
レジスタ eax を使っている．
最初の表示の時点では，まだ「i < 5」
かどうかを調べていないので，
レジスタ eax は初期化されていない

## Slide 19: 5-5 Visual Studio でレジスタ表示

## Slide 20: レジスタを使っているのは？
ここで， レジスタを使用！

## Slide 21: 「z = x + y;」部分で行われていること
レジスタ EAX を使用
メモリ
変数 x 用
変数 y 用
変数 z 用
レジスタ EAX
① 転送
変数 x の値で
上書きされる
３
３
４

## Slide 22: 「z = x + y;」部分で行われていること
レジスタ EAX を使用
メモリ
変数 x 用
変数 y 用
変数 z 用
レジスタ EAX
② 足しこみ
変数 y の値が
足しこまれる
３
４
７

## Slide 23: 「z = x + y;」部分で行われていること
レジスタ EAX を使用
メモリ
変数 x 用
変数 y 用
変数 z 用
レジスタ EAX
③ 転送
レジスタ EAX の値で
上書きされる
３
４
７
７

## Slide 24: レジスタを使っているのは？
Visual C++ の
プログラム
アセンブリ言語
同じ意味
同じ意味
同じ意味
命令
命令が対象とする相手であるオペランド
eax は
レジスタ名

## Slide 25
Visual Studio を起動しなさい
Visual Studio で，Win32 コンソールアプリケーション用プロジェクトを新規作成しなさい
プロジェクトの「名前」は何でもよい
演習

## Slide 26
Visual Studioのエディタを使って，ソースファイルを編集しなさい
４行追加

## Slide 27
ビルドしなさい．ビルドのあと「１ 正常終了，０ 失敗」の表示を確認しなさい
→ 表示されなければ，プログラムのミスを自分で確認し，修正して，ビルドをやり直す

## Slide 28
Visual Studioで「x=3;」の行に，ブレークポイントを設定しなさい
① 「 x=3;」の行をマウスでクリック
② 「デバッグ」→「ブレークポイントの設定/解除」
③ ブレークポイントが設定されるので確認．
赤丸がブレークポイントの印

## Slide 29
Visual Studioで，デバッガーを起動しなさい．
「x=3;」の行で，実行が中断することを確認しなさい
あとで使うので，中断したままにしておくこと
「デバッグ」
→ 「デバッグ開始」
「x=3;」の行で実行が
中断している

## Slide 30
「x=3;」の行で，実行が中断した状態で，逆アセンブルを行いなさい．
① 「デバッグ」→ 「ウインドウ」→「逆アセンブル」
② 逆アセンブルの結果が表示される

## Slide 31
逆アセンブルの結果で，レジスタ名 eax を確認しなさい
元の C++ プログラム
レジスタ名 eax の確認！

## Slide 32
「x = 3;」の行で，実行が中断した状態で，レジスタの中身を表示させなさい．手順は次の通り．
デバッガーを起動済みで，
プログラムの実行が中断し
ているときに・・・
① 「デバッグ」
→ 「ウインドウ」→「レジスタ」
② レジスタが表示される.

## Slide 33
ステップオーバーの操作を１回ずつ行いながら，レジスタ eax の値の変化を確認しなさい．
「デバッグ」
→ 「ステップオーバー」
（あるいは F10 キー）

## Slide 34
最後に，プログラム実行の再開の操作を行いなさい．これで，デバッガーが終了する．
「デバッグ」
→ 「続行」