## Slide 1: as-2. メモリと CPU
金子邦彦
（68000 アセンブラ）
URL: https://www.kkaneko.jp/cc/as/index.html

## Slide 2: x と y の加算
簡単な例として，次の例を考える
但し，この例題では，
x, y, z はワードサイズ（２バイト）の整数データ

## Slide 3
アセンブラ
プログラム
ファイル
テキストエディタなど
で記述. add.s など
アセンブラ
m68k-as など
HEX
ファイル
add.abs など
これは
ファイル
HEX ファイルは，メモリのどこ
に何を置くかを書いたファイル
メモリの中身
メモリにロード

## Slide 4
HEX ファイルの例
S0 06 0000484452 1B
S2 14 000000 303900000018D0790000001A33C00000 14
S2 0C 000010 001C40484E720000 7F
S2 0A 000018 000A00140000 BF
S5 03 0003 F9
S8 04 000000 FB
ステータスレコード（ファイル名など）
データレコード
データレコード： メモリにロードされるべき中身
その他のレコード： 管理情報
データレコード数
終了を示す

## Slide 5
S0 06 0000484452 1B
S2 14 000000 303900000018D0790000001A33C00000 14
S2 0C 000010 001C40484E720000 7F
S2 0A 000018 000A00140000 BF
S5 03 0003 F9
S8 04 000000 FB
チェックサム
バイト数
メモリアドレス
データの中身
メモリの中身
①
①
メモリにロード
②
②
③
③

## Slide 6
S0 06 0000484452 1B
S2 14 000000 303900000018D0790000001A33C00000 14
S2 0C 000010 001C40484E720000 7F
S2 0A 000018 000A00140000 BF
S5 03 0003 F9
S8 04 000000 FB
1. メモリエリアの割り当て
x → 0x000018
y → 0x00001a
z → 0x00001c
2. HEX ファイル中に初期値
を入れる
アセンブラ
プログラム
ファイル
HEX
ファイル
データ部（.data）について，
HEX ファイル生成時に行われる
こと

## Slide 7
S0 06 0000484452 1B
S2 14 000000 303900000018D0790000001A33C00000 14
S2 0C 000010 001C40484E720000 7F
S2 0A 000018 000A00140000 BF
S5 03 0003 F9
S8 04 000000 FB
各命令が数値化されて
HEX ファイルに入る
プログラム本体（.text)について，
HEX ファイル生成時に行われる
こと

## Slide 8
68000アセンブラ
プログラムファイル
メモリの中身
①
①
②
②
③
③
③
④
④
⑤
⑤
ここまでのまとめ
プログラム本体も
メモリ中にある

## Slide 9
関数の定義は，
今後の授業で触れる（第５回の講義）
C言語
68000アセンブラ言語
等価
等価

## Slide 10
実行結果の例
ｘ
y
ここでは，x, y, z はともに2バイト
のデータ
z

## Slide 11
データが入っているエリア
プログラム本体そのものが
入っているエリア
未使用
ここでは，x, y, z はともに2バイト
のデータ
ｘ
y
z

## Slide 12
68000アセンブラ言語
データエリアの確保
x,y,z（ともに2バイトデータ）
のためのデータエリアを確保せよ
プログラム本体

## Slide 13
68000アセンブラ言語
最初の時点
（プログラム全体をメモリ上にロードした時点であり，
プログラムを実際に実行する前）
メモリの中身

## Slide 14
68000アセンブラ言語
「2バイトをデータエリア内に確保．
最初から「10（10進数）」にしておく．
ｘ というラベルを付ける」という指示
「2バイトをデータエリア内に確保．
最初は「20（10進数）」にしておく．
y というラベルを付ける」という指示
プログラム全体をメモリ上に
ロードした時点で，x, y, z の値がセットされる
「2バイトをデータエリア内に確保．
最初は「0（10進数）」にしておく．
z というラベルを付ける」という指示

## Slide 15
68000アセンブラ言語
「2バイトをデータエリア内に確保．
最初から「10（10進数）」にしておく．
ｘ というラベルを付ける」という指示
「2バイトをデータエリア内に確保．
最初は「20（10進数）」にしておく．
y というラベルを付ける」という指示
プログラム全体をメモリ上に
ロードした時点で，x, y, z の値がセットされる
「2バイトをデータエリア内に確保．
最初は「0（10進数）」にしておく．
z というラベルを付ける」という指示

## Slide 16
プログラム本体
この理解には，CPU とメモリの
振る舞いを「頭の中にイメージ
できる」練習を必要とする
この授業では，
10進数は
10, 20 のように
16進数は
0x0a, 0x14 のように書く

## Slide 17: コンピュータのハードウエア構成
ＣＰＵ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置

## Slide 18
ＣＰＵ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置
ＣＰＵ
コンピュータ全体の制御，演算を行う LSI チップ

## Slide 19
ＣＰＵ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置
デジタルデータの記憶を行うＬＳＩチップ
デジタルデータを覚えさせたり，取り出したりの機能がある
メモリ

## Slide 20
ＣＰＵ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置
ＣＰＵ
メモリ
CPU，メモリ間で
デジタルデータが
やり取りされる

## Slide 21
ＣＰＵ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置
アドレス
データ
アドレスは，
読み書きしたいデータの場所

## Slide 22
メモリ （RAM)
アドレスバス (address bus)
データバス (data bus)
コントロールバス
(control bus)
R/W
R: Read
W: Write
CPU

## Slide 23
メモリ （RAM)
R/W
① リード信号
① アドレス
メモリからのデータ読み出し
① メモリに，リード信号と
アドレスを与えると
② データが読み出される
② データ
CPU
アドレス「0x1a」
アドレス0x1a, 0x1bの
メモリをオン
この図では，２バイト単位で読み出し
２バイト分
のデータ

## Slide 24
メモリ （RAM)
① アドレス
メモリへのデータ書き込み
① メモリに，アドレスとデータを
与えると
① データ
CPU
アドレス「0x1c」
２バイト分
のデータ
この図では，２バイト単位で書き込み
前のデータは
消える（上書き）
② データが書き込まれる
R/W
① ライト信号

## Slide 25
ＣＰＵ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置
補助記憶装置
アドレス
データ
メモリからＣＰＵへの読み出し

## Slide 26
ＣＰＵ
メモリ
入力装置
出力装置
補助記憶装置
補助記憶装置
アドレス
データ
ＣＰＵからメモリへの書き込み

## Slide 27
（RAM)
アドレスバス (address bus)
データバス (data bus)
コントロールバス
(control bus)
R/W
など
R: Read
W: Write
CPU
メモリ

## Slide 28
算術演算ユニット
Arithmetic and Logic Unit
CPU
アドレスバス
データバス
メモリ
R/W
命令レジスタ
Instruction Register
命令デコーダ
Instruction Decoder
制御系
Control Unit
プログラムカウンタ
Program Counter
+命令長
レジスタ
Registers

## Slide 29
算術演算ユニット
Arithmetic and Logic Unit
CPU
アドレスバス
データバス
メモリ
R/W
命令レジスタ
Instruction Register
命令デコーダ
Instruction Decoder
制御系
Control Unit
レジスタ
Registers
プログラムカウンタ
Program Counter
プログラム命令の
解読
算術演算，論理
演算などの実行
データ等の記憶，
システムスタック
の管理，
比較の結果の保存
次に実行すべき
プログラム命令の
メモリアドレスを記憶

## Slide 30
CPU
レジスタ
Registers
プログラムカウンタ
Program Counter
アセンブラプログラムでは，レジスタ，
プログラムカウンタの「名称」が現れる
この中身はCPUの種類によって異なる

## Slide 31: CPU 68000 では
1. データレジスタ
2. アドレスレジスタ
3. ユーザスタックポインタ, スーパバイザスタックポインタ
4. ステータスレジスタ
レジスタ
Registers
プログラムカウンタ
Program Counter
レジスタは４種類
レジスタは，CPUの中にあって，データや制御情報等の
一時格納を行う（一種のメモリ）

## Slide 32: CPU 68000 では
データ
レジスタ
(data
registers)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
31 16 15 8 7 0
アドレス
レジスタ
(address
registers)
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
31 16 15 0
31 16 15 0
A7
A7
ユーザ
スタックポインタ
スーパバイザ
スタックポインタ
(user stack
pointer,
supervisor stack
pointer)
31 24 23 0
プログラム
カウンタ
(program
counter)
15 8 7 0
ステータス
レジスタ
(status
register)
CCR
PC
同じ名前（間違いで
はない）SPとも書く
SR
32ビット長
32ビット長
32ビット長
16ビット長
32ビット長

## Slide 33
算術演算ユニット
Arithmetic and Logic Unit
CPU
アドレスバス
データバス
メモリ
R/W
命令レジスタ
Instruction Register
命令デコーダ
Instruction Decoder
制御系
Control Unit
プログラムカウンタ
Program Counter
+命令長
レジスタ
Registers
このデータと
このデータを
足して
ここに入れたい

## Slide 34
算術演算ユニット
Arithmetic and Logic Unit
CPU
アドレスバス
データバス
レジスタ
Registers
メモリ
今回は，メモリから読み込んで
来たデータの一時格納に使用
今回は，加算に使用

## Slide 35
アドレス0x1a
アドレス 0x1a, 0x1b
のメモリをオンに
（今回は d0 を使用）
データレジスタ d0
に格納

## Slide 36
アドレス0x1a
アドレス 0x1a, 0x1b
のメモリをオンに
データレジスタ d0
に格納
データが転送された

## Slide 37
アドレス0x1c
アドレス 0x1c, 0x1d
のメモリをオンに
2つのデータが
算術演算ユニットに
与えられる

## Slide 38
結果が d0 に入る

## Slide 39
アドレス0x1e
アドレス 0x1e, 0x1f
のメモリをオンに

## Slide 40
メモリ読み出し
→ データレジスタ d0 に格納
１ワードの読み出し
データレジスタ長は４バイト
なので，d0 の下位２バイトに
入る

## Slide 41
メモリ読み出し
→ データレジスタ d0 との加算
→ 加算の結果はd0に格納

## Slide 42
メモリ書き込み
→ データレジスタ d0 の中身
を書き込む
１ワードの書き込み
データレジスタ長は４バイト
なので，d0 の下位２バイトが
書き込まれる

## Slide 43: ６８０００ アセンブラ言語
CPU（Central Processing Unit; コンピュータの中央にあるチップのこと）の挙動を１ステップずつ指定する言語